26.30.40.110

АНТЕННА ЛОКОМОТИВНАЯ

АЛ2/160/900-2500/Н

Паспорт

АЛВР.464641.034ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	11

8 УСТАНОВКА АНТЕННЫ И МРК-160/900	11

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	18

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	18

12 ХРАНЕНИЕ	19

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	19

14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	20

Приложение А (обязательное) Эскизы габаритных чертежей	25

### 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед установкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

  - Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

  - Все записи в паспорте производят шариковой ручкой с черной или синей пастой отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

  - При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

### 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Антенна локомотивная АЛ2/160/900-2500/Н (далее по тексту – антенна) изготавливается в соответствии с требованиями технических условий АЛВР.464641.034 ТУ.

2.2 Антенна предназначена для обеспечения приема и излучения радиосигналов вертикальной поляризации с круговой диаграммой направленности, а также для приема навигационных сигналов со спутников.

2.3 Антенна предназначена для работы в составе локомотивных радиостанций поездной, станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи и радиосредств систем обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте в стандартах DMR/GSM-R/GSM900/GSM1800/ UMTS/WLAN/WiMAX/WiFi, а также в составе систем определения местоположения.

2.4 Антенна предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С;

- ветровые нагрузки при движении подвижного состава со скоростью до 120 м/с (432 км/ч) и боковом ветре скоростью до 35 м/с.

2.5 По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66 по ГОСТ 14254-2015.

2.6 Изготовитель: ООО «Лаборатория радиосвязи».

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.5.

Телефон: +7 (495) 679 8361, факс: +7 (495) 679 8362,

E-mail: info@rclab.ru, www.rclab.ru.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1	 Тип антенны: два четвертьволновых вибратора и навигационный модуль, помещенные в защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух.

3.2	 Диаграмма направленности антенны в рабочих диапазонах частот в горизонтальной плоскости: близкая к круговой.

3.3	 Диаграмма направленности активной антенны в диапазоне частот 
1571 – 1616 МГц: близкая к полусферической.

3.4 Основные технические данные приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Коэффициент стоячей волны* в диапазонах частот: - 151,7 - 156,0 МГц, не более - 876 - 960 МГц, не более - 1710 - 2200 МГц, не более - 2200 - 2500 МГц, не более | 1,5 1,5 1,5 2,0 |
| Коэффициент усиления антенны по отношению к четвертьволновому вибратору в диапазонах частот, дБ: - 151,7 - 156 МГц, не менее - 850 - 960 МГц, не менее - 1710 - 2050 МГц, не менее - 2050 - 2500 МГц, не менее | 0 3,8 3,0 2,3 |
| Коэффициент усиления встроенного малошумящего усилителя (МШУ) активной антенны в диапазоне частот 1571 – 1616 МГц, дБ | 27-29 |
| Напряжение питания встроенного МШУ, В | 3,3-13,2 |
| Суммарная подводимая к антенне мощность без использования встроенной антенны ГНСС, Вт, не более | 50 |
| Суммарная подводимая к антенне мощность при использовании встроенной антенны ГНСС, Вт, не более | 20 |
| Габаритные размеры антенны (ВхШхД), мм | 255х131х253 |
| Масса антенны в кожухе, кг, не более | 3,2 |
| Масса МРК-160/900, кг, не более | 0,3 |
| * При размещении антенны в центре металлической поверхности размерами не менее 1х1 м на расстоянии до окружающих предметов не менее 0,6 м. |

### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Базовая комплектность приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование | Кол, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛВР.464641.034 | Антенна локомотивная АЛ2/160/900-2500/Н | 1 |  |
| АЛВР.468824.003 | Модуль развязки каналов МРК-160/900 | 1 |  |
| АЛВР.464641.034ПС | Паспорт | 1 |  |
| - | Упаковочная тара | 1 |  |

4.2 Дополнительная комплектность приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| АЛВР.741134.002 | Подставка АЛ2/160(Н), АЛ2/160/900-2500/Н |  |
| АЛВР.464951.002 | Комплект монтажных частей антенны локомотивной КМАЛ-2 | Для монтажа без подставки |
| АЛВР.685671.002-ХХ* | Кабельная сборка МВ для подключения антенны МВ диапазона к МРК-160/900 |  |
| АЛВР.685671.002-ХХ* | Кабельная сборка ДМВ для подключения антенны диапазона 900-2500 МГц к МРК-160/900 |  |
| одна из указанных: АЛВР.685671.001-ХХ* АЛВР.685671.002-ХХ* | Кабельные сборки для подключения МРК-160/900 к приемопередатчикам МВ и ДМВ диапазонов |  |
| одна из указанных: АЛВР.685671.002-ХХ* АЛВР.685671.003-ХХ* | Кабельная сборка для подключения активной антенны ГНСС к системе определения местоположения |  |
| * Номер исполнения кабельной сборки зависит от длины коаксиального кабеля. Примечания 1 Допускается замена на аналогичные комплектующие. 2 Длины кабельных сборок и наименования разъемов на их концах согласовываются при заказе. |

### 5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	 Рекомендуемый срок службы антенны – 10 лет с даты отгрузки антенны потребителю.

5.2	 Изготовитель гарантирует соответствие качества антенн требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации АЛВР.464641.034 РЭ.

Гарантийный срок хранения не более 1 года с даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации с учётом срока хранения – 5 лет 
с даты отгрузки изделия потребителю.

Средняя наработка на отказ – не менее 50000 часов.

5.3 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.4 Антенна, отказавшая в процессе эксплуатации в гарантийный период, направляется в адрес предприятия-поставщика.

5.5 Отказы в работе антенны могут быть признаны не гарантийными в следующих случаях:

- физического разрушения или нарушения внешнего покрытия и наличия вмятин на кожухе или на основании антенны, которые могут быть получены в результате нештатного механического или термического воздействия на антенну;

- наличия следов оплавления металлических деталей крепления;

- наличия следов горения на кожухе и основании антенны;

- отсутствия электропроводящей смазки;

- нарушения целостности подключаемых кабелей, разъема розетки антенны или кабельного разъема навигационного модуля;

- нарушения герметизации основания антенны или отсутствие герметизации;

- наличия пропусков или нарушений сварочного шва между подставкой антенны и крышей подвижного объекта;

- наличия на кожухе антенны лакокрасочных и других покрытий;

- наличия следов вскрытия антенны.

### 6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

6.1 Антенна (см. рисунок 1) является низкопрофильной и конструктивно состоит из двух четвертьволновых вибраторов и навигационного модуля, помещенных в защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух, а также модуля развязки каналов МРК-160/900 (далее - МРК), подключаемого к фидерам антенн МВ и ДМВ диапазонов. МРК оснащен приборными розетками N-типа для присоединения к антенне и радиостанции. К разъему нижнего канала «АНТ НК» модуля через фланцевый разъем розетку N-типа подключается четвертьволновый вибратор антенны, предназначенный для работы в МВ диапазоне. 
К разъему верхнего канала «АНТ ВК» модуля через разъем вилку N-типа на кабеле подключается четвертьволновый вибратор антенны, предназначенный для работы в ДМВ диапазоне.

6.2 Разъемы «РСТ НК» и «РСТ ВК» служат для подключения коаксиальных кабелей приемопередатчиков радиостанций, работающих в соответствующих диапазонах. Навигационный модуль состоит из приемной антенны, принимающей сигналы ГНСС, и малошумящего усилителя (далее - МШУ), расположенных в одном корпусе. МШУ предназначен для предварительного усиления принимаемых со спутников сигналов ГНСС. Навигационный модуль оборудован разъемом вилкой TNC-типа для подключения к приемнику определения местоположения. Электрическая безопасность обеспечивается путем замыкания цепей разъемов по постоянному току через элементы антенны на основание и далее на корпус локомотива. Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов антенны с корпусом подвижного объекта обеспечивает защиту оборудования и персонала при прямом контакте антенны и токоведущих цепей с напряжением до 27 кВ переменного тока. Электрическая безопасность обеспечивается путем замыкания цепи разъема по постоянному току через элементы антенны на основание антенны и далее на корпус подвижного объекта.

Рисунок 1

Описание кабельных сборок представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Поз. | Кабельная сборка | Наименование кабеля | Поз. | Разъем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛВР.685671.002-ХХ* | РК 50-7-316нг(С)-HF | 1.1 | вилка N-типа |
|  |  |  | 1.2 | вилка N-типа |
| 2 | АЛВР.685671.002-ХХ* | РК 50-7-316нг(С)-HF | 2.1 | розетка N-типа |
|  |  |  | 2.2 | вилка N-типа |
| 3 | одна из указанных: АЛВР.685671.002-ХХ*, ** АЛВР.685671.003-ХХ*, ** | РК 50-7-316нг(С)-HF РК 50-4,8-33нг(С)-HF | 3.1 | розетка TNC-типа |
|  |  |  | 3.2 | один из указанных: вилка TNC-типа*** вилка SMA-типа*** |
| 4 | одна из указанных: АЛВР.685671.001- ХХ* АЛВР.685671.002- ХХ* | РК 50-3-38**** РК 50-7-316нг(С)-HF | 4.1 | вилка N-типа |
|  |  |  | 4.2 | вилка N-типа |
| * Номер исполнения кабельной сборки зависит от длины коаксиального кабеля. ** Кабель подбирается из расчета допустимых потерь не более 12 дБ на необходимую длину кабеля на частоте 1,5 ГГц. *** Разъем для выбранного типа кабеля. **** Применение кабеля РК 50-3-38 допустимо только при размещении МРК-160/900 в одном шкафу с локомотивной радиостанцией. |

### 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К эксплуатации антенны допускаются лица, ознакомленные с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н) и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

7.2	 Монтаж антенны должен осуществляться в помещениях со специально оборудованными площадками (эстакадами).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АНТЕННЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ ОСМОТРА ИЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ РАБОТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА ПОД КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ.

### 8 УСТАНОВКА АНТЕННЫ И МРК-160/900

8.1 Основные требования к установке антенны

8.1.1 Установить МРК в удобном для присоединения коаксиальных кабелей месте путем крепления к вертикальной или горизонтальной поверхности четырьмя винтами М4 (в комплект поставки не входят) согласно АЛВР.468824.003ГЧ (см. Приложение А).

8.1.2 Установка антенны должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 34076-2017, АЛВР.464641.034ГЧ 
(см. Приложение А) и рекомендациями по установке антенны, изложенными в данном разделе.

8.1.3 Производитель гарантирует соответствие технических характеристик антенны, заявленных в паспорте, при условии соблюдения пп. 8.1.3-8.1.7.

8.1.4 Антенна устанавливается непосредственно на горизонтально расположенную металлическую плоскость (крыши, дополнительного оборудования и т.п.) подвижного объекта с соблюдением п. 3.3.

8.1.5 Расстояние от антенны до крышевого оборудования, вертикально выступающего над плоскостью для установки антенны, в любом направлении должно быть не менее 0,6 м. (см. рисунок 3а).

8.1.6 Подключаемые к антенне коаксиальные кабели от радиостанции и навигационного оборудования должны быть проложены на удалении не менее 100 мм от кабелей силовых цепей электрооборудования.

8.1.7 Соединительный кабель (см. рисунок 1, поз. 3) между оборудованием определения местоположения и антенной подбирается из расчета допустимых потерь не более 12 дБ на необходимую длину кабеля на частоте 1,5 ГГц.

ВНИМАНИЕ

Основание антенны по всей площади поверхности должно иметь гальванический контакт с металлическим корпусом локомотива или подставкой.

Допускается:

- установка антенны на скатах крыши с максимальным отклонением 
от вертикальной оси антенны на 15° в любом направлении;

- установка антенны на металлической подставке с минимальными размерами основания 1000х1000 мм и высотой относительно горизонтальной поверхности крыши не более 400 мм (см. рисунок 2а), а также установка антенны на металлической подставке, проваренной по периметру со всех сторон, с минимальными размерами основания 
260х200 мм (Д х Ш) и высотой не более 40 мм относительно горизонтальной поверхности крыши (см. рисунок 2б). Если провар подставки производится только с двух или трех сторон, то минимальные размеры площадки необходимо увеличить до 300х400 мм, а разъемное соединение загерметизировать;

- установка антенны на высоте более 400 мм относительно поверхности крыши на металлической подставке с минимальными размерами основания 1000х1000 мм с обязательным контролем значения КСВ (не более 1,5).

Подставка изготавливается из листового металла толщиной от 
4 до 8 мм силами организации, производящей монтаж антенны на подвижном объекте.

Рисунок 2

Рисунок 3

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- установка антенны на диэлектрическую (неметаллическую) поверхность;

-	установка антенны на незачищенную металлическую поверхность, покрытую краской, герметиком, клеем или др.;

-	установка антенны под углом более 15° относительно вертикальной оси (см. рисунок 2в);

-	установка антенны в поперечном направлении или под углом относительно направления движения (см. рисунок 3б);

-	установка антенны на патрубке с фланцами (см. рисунок 2в);

-	нанесение на защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух антенны лакокрасочных и других покрытий.

8.2 Установка антенны без подставки (основной вариант крепления)

8.2.1 При установке антенны использовать крепежные элементы, а также кабели и разъемы, указанные в таблице 4.2, или их аналоги с соответствующими техническими характеристиками и физико-химическими свойствами.

8.2.2 Установка антенны производится непосредственно на крышу локомотива в продольном направлении относительно движения. Зачистить поверхность крыши до металла по размеру основания антенны и облудить. При установке антенны на поверхность крыши из алюминиевого сплава после зачистки от лакокрасочного покрытия место установки обезжирить, но не облуживать.

8.2.3 В месте будущего крепления на крыше локомотива, согласно АЛВР.464641.034ГЧ (см. Приложение А), просверлить четыре отверстия по периметру диаметром 9 мм. Отверстие для фидеров с разъемами разметить так, чтобы расстояние от края фронтальной стороны основания антенны до центра отверстия было 94 мм. При помощи коронки по металлу диаметром 50 мм просверлить отверстие для фидеров с разъемами. Обработать край отверстия напильником и наждачной бумагой.

8.2.4 При установке антенны на место крепления 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

-	наличие щелей между поверхностью крыши (подставки) и основанием антенны по периметру высотой более 0,4 мм;

-	соприкосновение коаксиальных кабелей с кромкой центрального отверстия в крыше с целью исключения повреждения в процессе эксплуатации;

-	соприкосновение защитной трубки антенны ввода кабеля для подключения к системе навигации с кромкой центрального отверстия в крыше, с целью исключения повреждения в процессе эксплуатации;

-	изгиб при прокладке кабеля РК 50-7-316нг(С)-HF радиусом менее 200 мм при температуре окружающей среды ниже плюс 5 °C и радиусом менее 100 мм при температуре окружающей среды выше плюс 5 °C;

-	изгиб при прокладке кабеля РК 50-3-38 радиусом менее 
100 мм при температуре окружающей среды ниже плюс 5 °C и радиусом менее 50 мм при температуре окружающей среды выше плюс 5 °C.

8.2.5 Убедиться в том, что поверхность установочного места на крыше локомотива и поверхность основания антенны со стороны разъемов чистые и ровные. При необходимости удалить неровности и очистить поверхности.

8.2.6 Для обеспечения надежного электрического контакта, а также с целью исключения возникновения процессов коррозии на площади соприкосновения основания антенны и места установки, использовать электропроводящую смазку «УВС Суперконт» (возможно применение смазки с аналогичными физико-химическими свойства).

Нанести смазку шпателем на поверхность основания антенны в соответствии с АЛВР.464641.034ГЧ (см. Приложение А) равномерным слоем толщиной до 0,5 мм. Убедиться в том, что на покрытых смазкой поверхностях нет пропусков, отсутствуют механические частицы, вода и грязь.

Подключить разъем N-типа вилка (см. рисунок 1, поз. 1.1) кабельной сборки МВ (см. рисунок 1, поз. 1) к фланцевому разъему N-типа розетка МВ антенны.

Подключить разъем N-типа розетка (см. рисунок 1, поз. 2.1) кабельной сборки ДМВ (см. рисунок 1, поз. 2) к разъему N-типа вилка фидера ДМВ антенны.

Протянуть через отверстие в крыше фидер от навигационного приемника (см. рисунок 1, поз. 3) и подключить разъем TNC-типа розетка (см. рисунок 1, поз. 3.1) к разъему TNC-типа вилка фидера антенны ГНСС.

Протянуть через отверстие в крыше кабельные сборки МВ и ДМВ 
(см. рисунок 1, поз. 1 и 2).

Установить антенну на подготовленную поверхность до совпадения отверстий крепления. Со стороны антенны вставить в отверстия основания антенны крепежные болты (4 шт. из КМАЛ-2) в соответствии с АЛВР.464641.034ГЧ (см. Приложение А). Произвести поочередную и равномерную затяжку гаек по периметру согласно АЛВР.464641.034ГЧ (см. Приложение А). Допускается выдавливание излишков смазки в стыке основания антенны и поверхностью крыши локомотива. Излишки смазки по периметру основания антенны удалить при помощи шпателя и ветоши.

Подключить второй разъем N-типа вилка (см. рисунок 1, поз. 1.2) кабельной сборки МВ (см. рисунок 1, поз. 1) ко входу «АНТ НК» нижнего канала МРК.

Подключить второй разъем N-типа вилка (см. рисунок 1, поз. 1.2) кабельной сборки ДМВ (см. рисунок 1, поз. 2) ко входу «АНТ ВК» верхнего канала МРК.

Подключить к разъемам МРК «РСТ НК» и «РСТ ВК» кабельные сборки от приемопередатчиков радиостанций, работающих в соответствующих диапазонах (см. рисунок 1, поз. 4). Подключить фидер от навигационного приемника (см. рисунок 1, поз. 3) с помощью разъема вилки (см. рисунок 1, поз. 3.2) к приемнику ГНСС.

8.3 Установка антенны с помощью подставки

8.3.1 Установка антенны с помощью подставки производится после приваривания подставки по периметру к металлической крыше подвижного объекта (или другой поверхности, предназначенной для ее установки) по технологии в соответствии с материалом поверхности, на которую выполняется установка. Предварительно разметить центральное отверстие для фидера с разъемом так, чтобы расстояние от края фронтальной стороны основания антенны до центра отверстия было 94 мм.

При помощи коронки по металлу диаметром 50 мм просверлить центральное отверстие. Обработать край отверстия напильником и наждачной бумагой.

8.3.2 Установить подставку на крышу и отцентрировать отверстия в крыше и подставке. Приварить подставку к крыше в соответствии с 
ГОСТ 5264-80. По окончании сварочных работ удалить брызги металла с поверхности подставки, убедитесь, что рабочая поверхность подставки ровная и чистая. Дальнейший монтаж производить в соответствии с 
пп. 8.2.4-8.2.6.

8.3.3 Допускается выдавливание излишков смазки в стыке основания антенны и поверхности подставки. Излишки смазки по периметру основания антенны удалить при помощи шпателя и ветоши. Для предотвращения процессов коррозии сварочный шов основания антенны обезжирить растворителем марки 646 ГОСТ 18188-2020 и закрасить краской.

ВНИМАНИЕ

При невозможности соблюдения всех изложенных в настоящем паспорте требований, предъявляемых к монтажу антенны, монтаж антенны производится по согласованию с производителем.

### 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1	При проведении регламентных работ на подвижном объекте производить очистку защитного кожуха антенны, используя ветошь, смоченную в воде. Не применять для очистки защитного кожуха абразивные материалы или инструменты, способные повредить маркировку или покрытие кожуха.

9.2	В случае механических повреждений защитного кожуха антенна должна быть заменена.

### 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Антенна локомотивная АЛ2/160/900-2500/Н АЛВР.464641.034 № ___________,

наименование изделия                                  обозначение           серийный номер

Модуль развязки каналов МРК-160/900 АЛВР.468824.003 № ______________

наименование                              обозначение             серийный номер

упакованы ООО «Лаборатория радиосвязи

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным АЛВР.464641.034 ТУ.

Упаковщик    _______________       ____________________

должность         личная подпись             расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

### 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна локомотивная АЛ2/160/900-2500/Н АЛВР.464641.034 № ___________,

наименование изделия                                    обозначение             серийный номер

Модуль развязки каналов МРК-160/900 АЛВР.468824.003 № ______________

наименование                                   обозначение               серийный номер

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, АЛВР.464641.034 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _________________                          ______________________

личная подпись                                        расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

### 12 ХРАНЕНИЕ

12.1 Антенна должна храниться в складских помещениях, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

12.2 Хранение антенны должно осуществляться в упакованном виде, в закрытых помещениях (хранилищах) при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 75 % при температуре плюс 15 °С.

### 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1 В составе материалов, применяемых в антенне, не содержатся:

- вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

- драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи.

13.2 Антенна содержит цветной металл - сплав алюминия в составе основания и деталей антенны в количестве не более 2,0 кг.

13.3 После окончания срока службы антенна подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных, цветных металлов и электронных компонентов.

### 14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

### Приложение А

### (обязательное)

### Эскизы габаритных чертежей

Рисунок А.1 – Эскиз габаритного чертежа АЛВР.464641.034ГЧ

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Эскиз габаритного чертежа АЛВР.468824.003ГЧ

Итого в паспорте АЛВР.464641.034ПС пронумерованных 27 страниц.