26.30.40.120

УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ

# Паспорт

АЛВР.468243.001ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	5

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6

8 УСТАНОВКА ГР-1/50	6

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

12 ХРАНЕНИЕ	9

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9

14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	10

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

  - Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

  - Все записи в паспорте производят шариковой ручкой с черной или синей пастой отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

  - При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

# 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Устройство грозозащиты ГР-1/50 (далее по тексту – ГР-1/50) изготавливается в соответствии с АЛВР.468243.001.

2.2	 ГР-1/50 предназначено для защиты от постоянных и импульсных перенапряжений по антенному входу приемной радиоэлектронной аппаратуры стационарных систем радиосвязи, работающих в диапазоне частот 1-50 МГц. ГР-1/50 обеспечивает развязку по постоянному току между центральными проводниками разъемов.

2.3	 ГР-1/50 предназначено для установки внутри помещений в месте ввода антенного фидера в здание. В конструкции ГР-1/50 предусмотрен антенный разъем N-типа для подключения к антенно-фидерному устройству и радиостанции.

2.4	 ГР-1/50 предназначено для эксплуатации при температуре от минус 20 ˚С до плюс 60 ˚С.

2.5	 Изготовитель: ООО «Лаборатория радиосвязи».

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.5.

Телефон: +7 (495) 679-83-61, факс: +7 (495) 679-83-62,

Е-mail: info@rclab.ru, www.rclab.ru.

# 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 1-50 |
| Ослабление полезного сигнала, дБ, не более | 0,1 |
| Максимальная непрерывная подводимая мощность, Вт | 300 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Импульсный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |
| Номинальный рабочий ток, А, не более | 3 |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ) | 1,1 |
| Рабочее напряжение (постоянное), В, не более | 230 |
| Напряжение пробоя (постоянное), В | 230 |
| Напряжение пробоя импульсное 1кВ/мкс, В | 600 |
| Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 40х46х62 |
| Масса, кг, не более | 0,08 |

# 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| АЛВР.468243.001-01 | Устройство грозозащиты ГР-1/50 | 1 |
| АЛВР.468243.001ПС | Паспорт | 1 |
| АЛВР.464951.007 | Комплект монтажных частей устройства грозозащиты* | 1 |
| - | Упаковочная тара | 1 |
| * Состав приведён в таблице 3. |

Таблица 3

| Крепёжный комплект | Кол., шт. |
| --- | --- |
| Болт М5х16 DIN 933 | 1 |
| Гайка М5 DIN 934 | 1 |
| Шайба М5 DIN 125 | 2 |
| Шайба пружинная М5 DIN 127 | 1 |

# 5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок составляет пять лет с даты отгрузки.

5.2 В случае выхода из строя или несоответствия электрических параметров в течение гарантийного срока эксплуатации, поставщик обязуется отремонтировать или заменить ГР-1/50.

5.3 Гарантия не распространяется на ГР-1/50 с механическими повреждениями, вызванными нарушениями правил транспортировки, установки, эксплуатации или хранения, с изменением конструкции, а также при использовании ГР-1/50 в составе неисправных систем молниезащиты антенно-фидерного тракта и электрозаземления.

5.4 Средний срок службы ГР-1/50 - 10 лет с даты отгрузки потребителю.

5.5 Изготовитель гарантирует соответствие качества ГР-1/50 эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации.

# 6 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

6.1 Конструктивно ГР-1/50 представляет собой коаксиальную линию 
50 Ом со специально подобранным искровым промежутком.

6.2 Принцип работы ГР-1/50 основан на возникновении проводящей плазменной дуги при превышении статического разряда определенного уровня. Погашение мощного импульса напряжения, возникающего в антенно-фидерном тракте после удара молнии гасится при ионизации инертного газа, находящегося в газовой капсуле разрядника. ГР-1/50 изготовлено с использованием высококачественных газонаполненных разрядников.

# 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К монтажу ГР-1/50 допускаются лица, ознакомленные с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 
№ 903н) и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

      - привлекать к монтажу ГР-1/50 лиц, не имеющих специальной подготовки;

- эксплуатация ГР-1/50 при отключенном проводе заземления;

- производить подключение или отключение ГР-1/50 во время грозы, а также во время передачи радиосигнала;

- находиться в непосредственной близости от ГР-1/50 во время грозы;

- эксплуатировать и хранить ГР-1/50 в условиях агрессивной среды, вызывающей коррозию.

# 8 УСТАНОВКА ГР-1/50

8.1 Монтаж, демонтаж и обслуживание ГР-1/50 производится квалифицированным персоналом.

8.2 Для эффективной работы ГР-1/50 убедиться в надёжности основной электрозаземлительной системы, с которой будет соединено 
ГР-1/50. Рекомендуется соединить мачтовое заземление с силовым заземлением для образования единой системы.

8.3 ГР-1/50 не является водонепроницаемым и должно устанавливаться внутри помещений. Для наружной установки использовать водонепроницаемую модель или защиту от погодных условий.

8.4 Перед установкой ГР-1/50 отключить питание радиостанции.

8.5 Подключить разъём-вилку N-типа кабеля снижения антенны к разъёму-розетке «АНТЕННА» ГР-1/50.

8.6 Подключить к разъёму-розетке «ОБОРУДОВАНИЕ» ГР-1/50 разъём-вилку N-типа коаксиального кабеля, соединённого с антенным входом радиостанции.

ВНИМАНИЕ

Обратное включение не допускается.

8.7 Используя изолированный медный провод сечением от 4 до 6 мм² и длиной не более 0,5 м, соединить зажим заземления ГР-1/50 с основной системой заземления. Проверить надёжность соединений.

# 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1	 ГР-1/50 является необслуживаемым при эксплуатации.

# 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Устройство грозозащиты ГР-1/50 |
| --- |
| наименование изделия |
| АЛВР.468243.001-01 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |

упаковано                                     ООО «Лаборатория радиосвязи»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| Упаковщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
| число, месяц, год |  |  |  |  |

# 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Устройство грозозащиты ГР-1/50 |
| --- |
| наименование изделия |
| АЛВР.468243.001-01 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

| М.П. _______________________ | _______________________ |
| --- | --- |
| личная подпись | расшифровка подписи |
| число, месяц, год |  |

# 12 ХРАНЕНИЕ

12.1 ГР-1/50 должно храниться в складских помещениях, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

12.2 Хранение ГР-1/50 должно осуществляться в упакованном виде, в закрытых помещениях (хранилищах) при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 75 % при температуре плюс 15 °С.

# 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1 В составе материалов, применяемых в ГР-1/50, не содержатся драгоценные металлы.

13.2 После окончания срока службы ГР-1/50 подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных, цветных металлов и электронных компонентов.

# 14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Итого в паспорте АЛВР.468243.001ПС пронумерованных 11 страниц.